附件一：设备清单及技术规格

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼眼摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 42 | 商铺40台、生活区2台 |
| 2 | 臻全彩广角网络摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 2 | 视角180度 |
| 3 | 智能全彩筒型网络摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 26 | 用于室外生活区 |
| 4 | 支架 | 海康威视、大华、宇视 | 个 | 26 |  |
| 5 | 云存储节点 | 海康威视 | 台 | 1 |  |
| 6 | 企业级硬盘 | 海康威视、希捷、西数 | 块 | 48 | 按4M码流计算，存储90天，含两块热备盘 |
| 7 | 平台视频接入授权 | 海康威视 | 路 | 70 | 70路监控 |
| 8 | 云存储接入授权 | 海康威视 | 路 | 384 | 384T硬盘接入云存储 |
| 9 | POE交换机（光口） | H3C、华为、锐捷 | 台 | 8 | 8口POE交换机 生活区3台 航站楼区5台 |
| 10 | POE交换机（光口） | H3C、华为、锐捷 | 台 | 1 | 24口POE交换机 |
| 11 | 光模块 | H3C、华为、锐捷 | 个 | 18 |  |
| 12 | 光纤跳线 | 宇洪、烽火、立孚 | 根 | 20 |  |
| 13 | 光缆 | 宇洪、烽火、立孚 | 米 | 1200 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 72 |  |
| 15 | 网线 | 立维腾、泛达、康普 | 米 | 6000 |  |
| 16 | 电源线 | 深环宇、宇洪、德力西 | 米 | 800 |  |
| 17 | 光纤熔接盒 | 深环宇、宇洪、德力西 | 套 | 6 |  |
| 18 | 室内设备箱 | 定制 | 个 | 2 | 用于生活区宿舍楼内汇聚 |
| 19 | 立杆 | 定制 | 套 | 7 |  |
| 20 | 室外防水箱 | 定制 | 个 | 7 |  |
| 21 | 旧摄像头利旧 |  | 个 | 40 | 拆除、迁移、布线、安装调试 |

技术规格

- 鱼眼摄像机

400万 1/2.7" CMOS 鱼眼全景网络摄像机

采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控

支持IP67防护等级

最低照度: 0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）

宽动态: 120db

焦距&视场角: 1.16 mm @F2.25，水平视场角：180°，垂直视场角：180°，对角视场角：180°

补光灯类型: 红外

红外距离: 15m

最大图像尺寸: 1920 × 1920

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

鱼眼:

安装方式: 吸顶装

显示模式: 支持11种显示模式：鱼眼原图，180全景，鱼眼 + 3PTZ，鱼眼 + 8PTZ360，全景，360全景 + PTZ，360全景 + 3PTZ，360全景+ 6PTZ，360全景 + 8PTZ，2PTZ，4PTZ

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

电流功耗: MAX：7.5W

产品尺寸: φ135.5×54.8mm

包装尺寸: 260×230×135mm

设备重量: 570

带包装重量: 1076g

启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于90%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 20% ; PoE：802.3af

电源接口类型: 两线

2、臻全彩广角网络摄像机

400万 1/2.7" CMOS 臻全彩广角网络摄像机

全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度

最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

宽动态: 120 dB

景深范围: 3.6 m~∞

焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：47.4°

防补光过曝: 支持

补光灯类型: 柔光灯

补光距离: 最远可达30 m

最大图像尺寸: 3840 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测

报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）

复位: 支持

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.19 A，最大功耗 ：10.5 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

产品尺寸: 193.46 × 103.58 × 77.24 mm

包装尺寸: 281 × 166 × 115 mm

设备重量: 650 g

带包装重量: 1000 g

防护: IP66

3、智能全彩筒型网络摄像机

轻智能变焦全彩7A筒机

全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度

采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测

采用深度学习去误报算法，当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警

支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率

支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式

人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重

道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换

最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB

音频（-S型号支持）：1路输入，1路输出；报警（-S型号支持）：1路输入，1路输出

支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库，GB35114（/JM型号支持）

支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口

支持三码流技术，支持同时20路取流

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4

防护等级：IP67

一般规范

包装尺寸：385 × 158 × 155 mm

产品尺寸：227.74 × 120.59 × 101.5 mm

电源接口类型：3芯接口

电流及功耗：DC：12 V，0.90 A，最大功耗：10.7 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.22 A~0.35 A，最大功耗：12.5 W

线缆长度：35 cm

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

带包装重量：1480 g

供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Type 2，Class 4

设备重量：1080 g

接口

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

报警：-S型号：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

电源输出：-S型号：DC12 V，50 mA

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

接口类型：外甩线

RS-485：-S型号：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议

摄像机

宽动态：120 dB

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）

黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

补光

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

补光距离：普通监控：30 m

人脸抓拍：5 m

补光灯类型：暖白光

认证

防护：IP67

镜头

焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：101.5°~47.6°，垂直视场角：52.3°~26.6°，对角视场角：124.1°~54.9°

视频

最大图像尺寸：2560 × 1440

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

4、支架

壁装支架

外观 海康白

适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装

材料 铝合金

调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°

尺寸 70×97.1×173.4mm

重量 201g

可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装）

5、云存储节点

8U机架式48盘位，64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；2个千兆网口；1个系统SSD盘，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。

6、企业级硬盘

HDD,HK728TAH,8TB,7200,3.5,SATA3,Seagate

7、POE交换机（光口）

8个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+)，1个1000Base-XSFP千兆以太网端口交换容量190Gbps,包转发率13Mpps,支持LACP链路聚合,支持手工聚合,支持IEEE 802.3x流控（全双工）,支持XModem/FTP/TFTP加载升级,支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置,支持SNMP，WEB网管。

8、POE交换机（光口）

设备含24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；

2、设备交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51Mpps/126Mpps；

3、支持8K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制；

4、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLANs，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；

5、支持静态路由，支持RIP、RIPng协议，支持OSPF协议（OSPF协议仅S5720SV2-LI款型支持）；

6、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列，支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记

支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能；

7、持智能堆叠 iStack，支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test），支持 Telnet 远程配置、维护，支持 SNMPv1/v2c/v3，支持 RMON，支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性，支持 HTTPS，支持 LLDP/LLDP-MED，支持系统日志、分级告警，支持 802.3az 能效以太网 EEE；

8、支持 ND（Neighbor Discovery），支持 PMTU，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL；

9、互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通），LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能），VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）。

9、光模块

千兆10公里单模单纤模块

10、光纤跳线

SC-LC 单模

11、光缆

12芯单模，室外带凯

12、网线

六类非屏蔽网线低烟无卤（蓝色）

13、电源线

RVV3*1.5

14、光纤熔接盒

12芯 机架式含耦合器

15、室内设备箱

根据需求定制，含空开1个、PDU1个

16、立杆

根据需求定制，含避雷针

17、室外防水设备箱

根据需求定制，含有设备安装板

18、横臂

根据需求定制

19、防雷器

电源、RJ45接口二合一